Mecânica e Ondas

Trabalho de Laboratório

Ondas estacionárias em cordas vibrantes

# Objectivo

Estudo das ondas estacionárias em cordas vibrantes.

Variação da frequência de ressonância da onda com a tensão e o comprimento da corda. Determinação da velocidade de propagação da onda.

Excitação de harmónicas.

- Introdução

A montagem a utilizar neste trabalho está ilustrada na figura 1.

Figura 1: Foto da montagem do trabalho da corda vibrante

A montagem permite ajustar a tensão e o tipo de excitação a que se sujeitam cordas metálicas semelhantes às utilizadas em guitarras. As cordas são montadas num banco onde a tensão é controlada através do correcto posicionamento de um peso numa das extremidades da corda (na figura 1 pode-se ver esse peso no canto inferior direito).

A montagem utilizada encontra-se esquematizada na figura 2. A corda pode ser submetida a vários tipos de força excitadora (por exemplo: força mecânica, aplicada pelo toque de um objecto; força magnética, aplicada através de um dispositivo de excitação). A vibração da corda é detectada com um sensor magnético, constituído por uma pequena bobine posicionada noutro ponto do banco da montagem. Como a corda se encontra fixa nas duas extremidades, as ondas que se podem observar designam-se por ondas estacionárias e permanecem enquanto durar a força excitadora.

Figura 2: Esquema da montagem de suporte e excitação da corda vibrante

A vibração que ocorre na corda pode ser esquematizada como se apresenta na figura 3.

Figura 3: Representação esquemática de um dos modos de vibração de uma corda com as extremidades fixas. No momento inicial a corda tem o comprimento dado pelo afastamento entre as duas extremidades de suporte.

Para sabermos qual a função matemática que descreve a oscilação da corda temos que elaborar o modelo matemático do sistema. Consideremos o que acontece a um pequeno segmento de uma corda elástica perfeitamente uniforme, com densidade linear (massa por unidade de comprimento) ( e que não ofereça resistência a movimentos de flexão, submetida a uma tensão Te muito superior à força de gravidade (ver figura 4).

Figura 4: Pequeno segmento de corda submetido a duas tensões Te1 e Te2

Se as amplitudes de oscilação forem pequenas então, com o auxílio da figura 4, podemos escrever as seguintes equações de equilíbrio:

(1)

.		(2)

Como  e , então a equação (2) pode escrever-se como

.			(3)

Como a tangente de ( se pode obter do declive do segmento da corda no ponto x, , e a tangente de ( se pode obter do declive do segmento da corda no ponto x+(x, ,  a expressão (3) toma a forma

.			(4)

No limite em que , i.e. quando o segmento da corda for infinitesimal, o lado esquerdo da equação (4) corresponde a 2ª derivada de y em ordem a x, e portanto tem-se

,				(5)

onde  tem dimensões do inverso do quadrado de uma velocidade v, como facilmente se verifica.

Assim, a equação (5) pode ser escrita na sua forma final

(6a)

com

(6b)

A equação (6a) tem a designação de equação de onda plana uma vez que as suas soluções são funções de onda do tipo

,		(7)

onde k é o número de onda, ( é a frequência angular, ( é o comprimento de onda, T é o período e yM é a amplitude da oscilação da onda. Se se utilizar a solução (7) na equação (6a)-(6b) concluiu-se que

,					(8)

o que mostra que a perturbação que se observa na corda se propaga longitudinalmente com a velocidade v.

Na situação em que a corda está fixa nas duas extremidades então a perturbação é reflectida nesses pontos extremos, e qualquer outro ponto da corda, num determinado instante, sentirá o efeito das duas perturbações que aí se encontram vindas de sentidos opostos. Se considerarmos que não há atenuação da amplitude da perturbação tem-se

,	(9)

e como  então a equação (9) pode escrever-se como

.				(10)

A onda descrita pela equação (10) designa-se por onda estacionária e tem duas características interessantes:

- Cada posição x0 da corda oscila verticalmente ao longo do tempo de forma sinusoidal, de acordo com a equação

.			(11a)

- Num determinado instante de tempo  (por exemplo captura através de uma fotografia instantânea da corda), a corda apresenta a forma espacial de uma sinusóide descrita por

.			(11b)

Se fizermos um filme das oscilações da corda e sobrepusermos todas as imagens obtemos uma figura com o aspecto, por exemplo, representado na figura 3.

A equação (11b) mostra que nas posições onde se verifica a expressão  as amplitudes de oscilação são nulas, ou seja . Se a distância entre os dois pontos de fixação da corda for L então conclui-se que ( tem de verificar a equação

(12)

A equação (12) mostra que existem n modos de vibração da corda compatíveis com a distância L entre os pontos de fixação das extremidades da corda. A partir das equações (8) e (12) verifica-se que

,		(13)

e atendendo a (6a) tem-se

.				(14)

Verifica-se assim que, dependendo da tensão  aplicada à corda, da sua densidade linear (, e do seu comprimentos em repouso L, poderão ser observados modos de vibração de acordo com a expressão (14) para valores n = 1,2,3,4… Estes modos de vibração podem ser excitados externamente e correspondem a situações em que a amplitude de oscilação é máxima. As frequências que lhes correspondem designam-se por frequências de ressonância. O modo de frequência mais baixo designa-se por modo fundamental de ressonância.

2. Trabalho experimental

- A lista de material para o trabalho experimental é a seguinte:

- Base de fixação, incluindo uma escala graduada e um aparelho de força, constituído por um braço e um parafuso de ajuste da tensão na corda

- Dois suportes de fixação

- Corda de guitarra (refª 0.022) com densidade linear  = 1,84 g/m (valor do fabricante)

- Duas bobinas:

- “DRIVER” (dispositivo de excitação), que permite induzir oscilações na corda e excitar os seus modos de vibração;

- “DETECTOR” (sensor), que permite detectar a amplitude dos modos de vibração

- Massa de valor M = 1 kg

- Gerador de sinais

- Osciloscópio

Figura 5: Esquema da montagem experimental, incluindo ligações eléctricas

- A experiência deve ser montada e ligada como indicado na figura 5.

- A corda deve ser instalada sobre a base da experiência, ficando presa num dos lados ao cilindro cuja posição é controlada pelo parafuso de ajuste (lado esquerdo da base, na figura 5) e do outro lado ao braço onde se suspende a massa.

- A corda fica apoiada em dois suportes colocados sobre a escala graduada da base, os quais devem distar L = 60 cm (suporte da esquerda na posição x = 10 cm; suporte da direita na posição x = 70 cm; ver figura 5).

- A massa M deve ser colocada numa das posições p = 1,2,3,4,5 do braço da base (ver figura 5), consoante a tensão Te a que se pretende sujeitar a corda (ver figura 6 e Apêndice; considerar g = 9,8 ms-2)

Te = M g p	.				(15)

Figura 6: Aparelho de força para ajuste da tensão da corda. A tensão aplicada à corda calcula-se de acordo com a equação (16), em função da posição da massa (ver Apêndice).

- O sinal do gerador de sinais deve alimentar o “DRIVER” e ser introduzido no canal 1 do osciloscópio (ver figura 5).

O sinal do “DETECTOR” deve ser introduzido no canal 2 do osciloscópio (ver figura 5).

2.1 Determinação da frequência de vibração e da velocidade de propagação (modo fundamental de ressonância) em função da tensão aplicada à corda

Determinação da densidade linear da corda

Pretende medir-se a frequência do modo fundamental de ressonância da corda, com comprimento L = 60 cm, para cinco valores da tensão aplicada Te.

- Suspenda a massa na posição p = 5, correspondente à maior tensão aplicada à corda.

Ajuste o parafuso de forma que o braço da base onde suspendeu a massa esteja na horizontal.

- Coloque as 2 bobinas sobre o suporte.

Posicione o “DRIVER” a 5 cm de um dos suportes e o “DETECTOR” no ponto médio da corda entre os apoios.

- Ligue o gerador de sinais e o osciloscópio.

Seleccione o gerador de sinais para ondas sinusoidais com uma frequência próxima de 150 Hz.

Ajuste a escala do osciloscópio entre 0,1–0,5 V/divisão (canal 1) e 10–50  mV/divisão (canal 2) (valores indicativos). Coloque o osciloscópio em modo X-Y. Consulte as notas introdutórias sobre o funcionamento do osciloscópio.

- Coloque a corda em vibração dedilhando-a suavemente no ponto médio, junto ao detector.

Ajuste muito suavemente a frequência do gerador, aumentando-a ou diminuindo-a, até observar uma figura semelhante a uma elipse no osciloscópio (ver figura 7). Pode auxiliar alterando também um pouco a tensão da corda no parafuso de ajuste.

Confirme que para frequências menores que essa não encontra outra situação semelhante.

Figura 7: Imagens do gerador e do osciloscópio utilizados no trabalho. O osciloscópio mostra uma figura de Lissajous, obtida em modo X-Y quando os sinais eléctricos dos canais 1 e 2 têm a mesma frequência.

- Coloque o osciloscópio em modo TEMPO e confirme o aumento da amplitude do sinal do “DETECTOR” (canal 2), correspondente à situação de ressonância.

- Registe as frequências medidas no gerador (tenha em atenção os algarismos significativos que deve utilizar).

- Calcule a velocidade de propagação, correspondente ao modo fundamental de ressonância.

- Repita o procedimento 4)-7) para as outras posições p = 4,3,2,1 da massa, no braço da base.

- Use o computador que está junto da montagem para gerar, numa folha Excel, um gráfico XY com o conjunto de pontos experimentais.

Ajuste uma função do tipo “power” (potência) a esses pontos experimentais, e utilize os parâmetros de ajuste para estimar a densidade linear da corda.

2.2 Determinação da frequência de vibração (modo fundamental de ressonância) em função do comprimento da corda

Determinação da densidade linear da corda

Pretende medir-se a frequência do modo fundamental de ressonância da corda, com tensão aplicada mínima (Te = Mg; massa na posição 1), para cinco valores do comprimento L da corda.

- Suspenda a massa na posição p = 1, correspondente à menor tensão aplicada à corda.

Ajuste o parafuso de forma que o braço da base onde suspendeu a massa esteja na horizontal.

- Mova 5 cm o suporte de fixação da direita, que se encontra junto do braço da base, da posição x = 70 cm para a posição x = 65 cm.

- Reposicione as 2 bobinas sobre o suporte.

Mantenha o “DRIVER” a 5 cm de um dos suportes e coloque o “DETECTOR” no ponto médio da corda entre os apoios.

- Siga o procedimento descrito nos pontos 4)-6) da parte 2.1 do trabalho.

Repetir as medições para novas posições do suporte da direita (movendo-o de 5 cm em 5 cm, até à posição x = 50 cm) e do “DETECTOR” (sempre colocado no ponto médio da corda entre os apoios).

- Use o computador que está junto da montagem para gerar, numa folha Excel, um gráfico XY com o conjunto de pontos experimentais.

Ajuste uma função do tipo “power” (potência) a esses pontos experimentais, e utilize os parâmetros de ajuste para estimar a densidade linear da corda.

2.3 Determinação das frequências de vibração de modos superiores (harmónicas)

Pretendem medir-se as frequências dos modos superiores (harmónicas) de vibração da corda, com tensão aplicada mínima (Te = Mg; massa na posição 1) para um comprimento L = 60 cm.

- Coloque o suporte de fixação da direita na posição x = 70 cm.

- Coloque o “DRIVER” numa posição correspondente a L/4 e o “DETECTOR” numa posição correspondente a 3L/4.

- Aumente a frequência do gerador para aproximadamente o dobro do valor anteriormente obtido, e recupere a figura de Lissajous no osciloscópio repetindo o procedimento descrito nos pontos 4)-6) da parte 2.1 do trabalho.

- Esboce a forma de onda correspondente à oscilação da corda entre os pontos de apoio, neste caso.

- Repita os pontos anteriores, movendo o “DRIVER” e o “DETECTOR” e reajustando a frequência do gerador, de forma a excitar e detectar as harmónicas de ordem 3 e 4 de vibração da corda.

Esboce a forma de onda correspondente à oscilação da corda entre os pontos de apoio, neste caso.

- Bibliografia

- Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino da Física Experimental no IST, A. Ribeiro, P. Sebastião, F. Tomé, Departamento de Física do IST (1996)

- Tratamento e Apresentação de Dados Experimentais, M. R. da Silva, DF, IST (2003)

- Introdução à Física, J. Dias de Deus, M. Pimenta, A. Noronha, T. Peña, P. Brogueira, McGraw-Hill (1992)

- Physics, For Scientists and Engenieers with Modern Physics, 5th ed. R. A. Serway, R. J. Beichner, Saunders College Publishing (2000)

- University Physics, H. Young, R. Freedman, 9th ed., Addison-Wesley, New York (1996)

- The Art of Experimental Physics, D. Preston, E. Dietz, John Wiley, New York (1991)

APÊNDICE

O aparelho de força que permite ajustar a tensão do fio em equilíbrio estático (ver figura A1)

Figura A1: Aparelho de força para ajuste da tensão da corda

verifica a seguinte equação de equilíbrio dos momentos das forças aplicadas (ver figura A2)

,		(a1)

onde Te é a tensão da corda, M é a massa suspensa e g é a aceleração da gravidade. Os vectores posição  e  encontram-se representados na figura A2, numa situação geral em que o eixo dos x, paralelo ao braço do aparelho de força da montagem, não se encontra na horizontal (não sendo por isso paralelo ao banco da montagem).

Figura A2: Diagrama de forças aplicadas à montagem

Em módulo, a equação (a1) escreve-se

,	(a2)

onde são os pequenos ângulos de desvio em relação às direcções horizontal, vertical, devido ao facto do braço do aparelho de força não estar totalmente paralelo ao banco da montagem.

A partir de (a2) conclui-se

,			(a3)

onde se assumiu que , com p=1,2,3,4,5 um factor multiplicativo correspondente à posição em que se coloca a massa M no aparelho de força.

No caso em que , a equação (a3) pode escrever-se

,					(a4)

o que constitui uma aproximação razoável para calcular a tensão na corda. No entanto, mesmo que se consiga que  basta que  para que esta aproximação conduza a um erro sistemático de cerca de ~1.5%, o que para uma massa real M = 1 kg corresponderia ao uso uma massa efectiva M’ cerca de 15 g menor.

Mecânica e Ondas

Trabalho de Laboratório

Ondas estacionárias em cordas vibrantes

Relatório

(imprima e destaque para entregar no fim da aula ao docente)

| Data | Turno (dia/hora) | Grupo |
| --- | --- | --- |

| Nº | Nome | Curso |
| --- | --- | --- |

- Objectivos deste trabalho:

- Determinação da frequência de vibração e da velocidade de propagação (modo fundamental de ressonância) em função da tensão aplicada à corda. Determinação da densidade linear da corda

Massa M (kg):__________

Comprimento da corda L (m):__________

Densidade linear (kg/m) da corda: __________ (valor do fabricante)

  - Registo dos valores experimentais (não preencher as colunas a cinzento)

| Posição p da massa | X = Te (N) | f1 (Hz) (gerador) | f1 (Hz) (osciloscópio) | Y = v (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Determinação dos parâmetros de ajuste da função  aos pontos experimentais, usando uma folha Excel.

A = ___________________ ; B = ______________________

Imprima as tabelas de cálculos e os gráficos (com indicação da fórmula de ajuste e do coeficiente de correlação), e junte-os ao relatório.

  - Determinação da densidade linear da corda

_________________________  (equação utilizada ____ )

Cálculos

  - Comente os resultados obtidos

- Determinação da frequência de vibração (modo fundamental de ressonância) em função do comprimento da corda

Determinação da densidade linear da corda

Massa M (kg):__________

Tensão aplicada à corda Te (N):__________

Densidade linear (kg/m) da corda: __________ (valor do fabricante)

  - Registo dos valores experimentais (não preencher as colunas a cinzento)

| Posição x (cm) “DETECTOR” | X = L (m) | Y = f1 (Hz) (gerador) | f1 (Hz) (osciloscópio) |
| --- | --- | --- | --- |

  - Determinação dos parâmetros de ajuste da função  aos pontos experimentais, usando uma folha Excel.

A = ___________________ ; B = ______________________

Imprima as tabelas de cálculos e os gráficos (com indicação da fórmula de ajuste e do coeficiente de correlação), e junte-os ao relatório.

  - Determinação da densidade linear da corda

_________________________  (equação utilizada ____ )

Cálculos

  - Comente os resultados obtidos

  - Esboce a forma de onda correspondente à oscilação da corda entre os pontos de apoio.

- Determinação das frequências de vibração de modos superiores (harmónicas)

Massa M (kg):__________

Tensão aplicada à corda Te (N):__________

Comprimento da corda L (m):__________

2ª Harmónica (n=2)

Posição x (m) do "DRIVER":__________________

Posição x (m) do "DETECTOR":__________________

Frequência f2 (Hz) do gerador:__________________

Frequência f2 (Hz) do osciloscópio:__________________

Esboço da forma de onda correspondente à oscilação da corda entre os pontos de apoio.

3ª Harmónica (n=3)

Posição x (m) do "DRIVER":__________________

Posição x (m) do "DETECTOR":__________________

Frequência f3 (Hz) do gerador:__________________

Frequência f3 (Hz) do osciloscópio:__________________

Esboço da forma de onda correspondente à oscilação da corda entre os pontos de apoio.

4ª Harmónica (n=4)

Posição x (m) do "DRIVER":__________________

Posição x (m) do "DETECTOR":__________________

Frequência f4 (Hz) do gerador:__________________

Frequência f4 (Hz) do osciloscópio:__________________

Esboço da forma de onda correspondente à oscilação da corda entre os pontos de apoio.

4.1 Compare e comente as frequências medidas para as diversas harmónicas.

- Conclusões

Indique qual foi, na sua opinião, o resultado mais relevante que obteve no presente trabalho experimental.